## Slide 1: Robogame 2022 计划书详解 & 机器人设计导论
Robogame 2022 组委会
Member：薛佳龙

## Slide 2: 如何分工
如果一个人能完成一个任务，就不要引入第二个人。
——沃·茨基硕德
DDL是第一生产力。

## Slide 3: 如何分工
一个建议。
机械的两个人：一个人维护装配体，一个人帮着画零件。
电控的两个人：一个人研究电机控制和巡线，一个人研究其它部分
一个视觉。（强烈不建议视觉多于一个人！）
Meetings：
汇报工作
讨论接下来的分工计划（给出DDL！）
大家一起讨论结构，选型！

## Slide 4: 开始设计一个机器人！
参考往年计划书，参考别人的设计。
思考自己的需求，打开思路。

## Slide 5: 机器人机械框架——以竞技组为例

## Slide 6: 画一个机械图——贴在计划书中
机械制图软件——Solidworks，推荐使用2019、2020版本
安装SolidWorks必须关闭网络和杀毒软件并严格按照步骤进行！
零件：机器人的每一个零件，表示你需要直接购买或加工的部件
装配体：将零件装配起来，表示你的机器人（或机器人某一部分）的完整结构。
尽量将机械图画的细致。
懒得画标准件？
推荐插件：
Misumi Rapid Design
不要被复杂的装配体吓到——Solidworks真的不难！

## Slide 7: 猜猜这玩意画了多久？
不知道怎么入门的话，私戳我，手把手教学：）

## Slide 8: 计划书上的资源从哪找？
www.taobao.com
图片直接从淘宝店商品页面扒
多找客服麻烦，有时能要到三维模型

## Slide 9: 计划书上的资源从哪找？
标准件的三维模型
Misumi Rapid Design 可以直接导出成SW文件

## Slide 10: 机械部分常见问题
选型问题、重心问题、结构强度问题
群里发的往年计划书也可能有问题！
两个“反面教材”。

## Slide 11: 机器人电路框架——模拟线路
Circuit is based on mechanics!
在你的计划书中，不要让你的电控和机械自相矛盾！
将模块接到正确的供电电压上。
24V：一般接需要较大功率输出的执行机构，如：电机、推杆、电磁阀（瞬时功率）
6~8V：一般接不那么大功率的执行机构，如：舵机、小型吸盘泵
3.3V/5V：用于驱动数字电路、一些功率不大的传感器

## Slide 12: “驱动器”的驱动能力
描述驱动能力的参数：额定电流、最大限流。
选型的时候注意这些参数。
持续电流、瞬时电流。
电压尖峰。
滤波电容的作用。

## Slide 13: “驱动器”的驱动能力
LM2596S降压模块：最大电流3A

## Slide 14: 机器人电路框架——数字电路
一个例子

## Slide 15: 2021 epsilongoal

## Slide 16: 卷王的邪恶计划——设计一个PCB板！
更灵活地添加电路模块。
引入更多的数据线路。
让你的布线更加整洁。（杜邦线是会松的！）
引入滤波，让你的电路更加可靠！
在计划书和后续审核中得到更多分数。

## Slide 17: 卷王的邪恶计划——设计一个PCB板！

## Slide 18: 卷王的邪恶计划——设计一个PCB板！
卷王的超级邪恶计划——自己设计一个更加强大的巡线模块！ —— 2020 HelloWorld 开源巡线模块

## Slide 19: 机器人程序设计——如何入门
使用单片机：控制引脚的输入输出逻辑，来实现机器人的控制。
单片机的通过调用外设（外部设备）来实现引脚的输入输出。
注意，外设位于单片机的内部。为什么这么起名涉及ARM架构相关知识，有兴趣可以自行查询。
常用外设：GPIO、定时器、外部中断、串口、模数转换器

## Slide 20: 机器人程序设计——如何入门
推荐的单片机
STM32F1, F4（考虑性价比，推荐F4）。
以STM32F103RCT6为例
引脚数：T 36；C 48；R 64；V 100；Z 144
闪存容量：6 32K；8 64K；B 128K；C 256K；D 384K；E 512K
根据引脚数量和外设数量的需求选型。
外围控制板（如巡线）建议C或R，核心主控板建议V或Z
Arduino，推荐Mega2560。
入门比STM32简单，可以使用。
不建议使用树莓派做主控板。

## Slide 21: 机器人程序设计——如何入门
推荐安装的软件
Keil；
VSCode；
STM32 CubeMX；
VSCode需安装插件
Keil Assistant
C/C++
C/C++ Extension Pack
Keil需安装stm32f1或f4固件库

## Slide 22: 机器人程序设计——如何入门
软件安装包（上述推荐的几个软件，外加串口助手、git等常用工具）
https://gitee.com/mcpocket/RoboWalker/blob/master/%E7%94%B5%E6%8E%A7%E5%85%A5%E9%97%A8%E6%95%99%E7%A8%8B/%E7%8E%AF%E5%A2%83%E6%90%AD%E5%BB%BA/%E7%8E%AF%E5%A2%83%E6%90%AD%E5%BB%BA.md
STM32系列教程（适用于CubeMX，文字+视频，视频由麻神录制）
https://gitee.com/mcpocket/RoboWalker/blob/master/%E7%94%B5%E6%8E%A7%E5%85%A5%E9%97%A8%E6%95%99%E7%A8%8B/STM32%E7%B3%BB%E5%88%97%E6%95%99%E7%A8%8B.md
STM32系列教程（CSDN博客，适用于CubeMX）
https://blog.csdn.net/as480133937/article/details/99935090

## Slide 23: 学会合作——使用Git进行代码管理
将你的代码同步到Git云端仓库，实现多人协同编程
推荐云端仓库：gitee.com，git.ustc.edu.cn
你只需要安装git，然后直接在vscode上使用git

## Slide 24: 机器人程序设计——程序框架

## Slide 25: 机器人程序设计——程序框架——一个例子
RoboMaster Hero Robot
Use STM32F427IIH6
Keil and CubeMX
with
C++ Programming
请根据自己的机器人机械结构设计和硬件选型，具体化自己的程序设计框图

## Slide 26: 机器人程序设计——视觉
设备：树莓派、openmv，推荐使用树莓派
开发环境：opencv，python/c++（入门建议python，经验丰富可以用c++)
入门教程 https://gitee.com/mcpocket/RG_CV
没有场地？使用3D建模软件生成图像！
图像获取
图像预处理
感兴趣区域提取
特征识别

## Slide 27: 经费预算

## Slide 28: 经费预算

## Slide 29: 经费预算
由于电子产品涨价较快，本届比赛经费可能会进一步增加，但你也要精打细算。
经费参考数额：6500元。
参考往年，经费预算尽可能细致。
预算时，电子产品尽量准备一些备用品。
容易烧的东西：电机驱动、舵机、单片机系统板

## Slide 30: 进度安排
时间 | 进度
提交计划书之前 | 完成机械结构设计，完成选型，规划程序设计方案
一审之前 | 基本完成机械结构的搭建，从底层开始尽量多地进行程序设计，使你的机器人的一些模块运行起来
二审之前 | 每个模块可以独立的实现完整功能，例如竞技组可以正常巡线、正常取冰壶、正常推冰壶。展示组变形功能基本可以自动完成。
三审之前 | 将所有功能整合起来，达到完整比赛的要求。注意！三审将以“模拟比赛”的方式进行。

## Slide 31: 推荐购买的工具
机械：
六角扳手（非常重要！）、普通扳手、套筒、游标卡尺、热熔胶枪、尖嘴钳、十字螺丝刀
经费充足的话可以买电动螺丝刀
电控：
万用表（非常重要！）、蓝牙串口/无线串口、逻辑分析仪

## Slide 32: 祝大家在Robogame中玩得愉快！